Informacja o realizacji inwestycji  w  2012 r.

===========================================

Plan	     Wykonanie         %

1.  Budowy kanalizacji sanitarnej w  Widziszewie	   	     1.748.000           703.594,71       40,25

Inwestycja w trakcie realizacji. Do końca 2012 r. wykonano:

-  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200mm – 1154 mb,

-  Rurociąg tłoczny PE 90 – 234,6 mb,

-  Rurociąg tłoczny PE 100 RC  125 – 543,8 mb,

-  przepompownia ścieków P1 – Q=25m3/h, P2 – Q = 14m3/h, P3 – Q = 14m3/h – 1,5 szt.

-  remont sieci wodociągowej PE 100  110 – 1323 mb,

-  przyłącza wodociągowe PE 100 RC  32 – 111 mb.

2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w  Darnowie		        817.000           779.200,99       95,37

Inwestycja zakończona. w ramach zadania wykonano:

-  kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV 200 – 1601 mb,

-  kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  PE  110 – 2382 mb,

-  przykanaliki PVC  160 –301 mb,

-  przepompownia ścieków P1 – Q = 5m3/h – 1 szt.

3.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie  		          30.000             21.050,00       70,17

Wykonano dokumentację projektową.

4.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach     70.000             53.000,00       75,71

Wykonano dokumentację projektową.

5.  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w  miejscowości

Stare Oborzyska.  Budowa sieci wodociągowej tranzytowej

z  Katarzynina do Racotu i z Katarzynina  do Gryżyny         724.000            723.212,05       99,89

w tym środki pozyskane z UE     361.518.

Rozbudowa stacji SUW – St. Oborzyska – inwestycja

została  zakończona.

Inwestycja obejmowała wykonanie następujących prac:

- Budowa dwóch kwasoodpornych zbiorników wyrównawczych o poj. 100 m3 każdy,

- Remont budynku

-  przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy,

-  wykonanie izolacji ścian fundamentowych

-  docieplenie ścian zewnętrznych płytami warstwowymi,

-  przedzielenie części wyższej budynku ścianą murowaną na dwa pomieszczenia:

technologiczne i  magazynowe,

-  wymiana stolarki okiennej,

-  przebudowa pomieszczeń socjalnych i technologicznych,

-  przebudowa otworów drzwiowych i wrót zewnętrznych,

-  wykonanie opaski wokół budynku,

3.  Budowa dojść i dojazdów.

4.  Wykonanie ogrodzenia.

5.  Wyposażenie budynku,

6.  Przewody wodociągowe,

7.   Przewody ścieków sanitarnych, przelew, spust

8.  Przewody kanalizacji sanitarnej – hala technologiczna, chlorownia,

9.  Remont kanału technologicznego.

10.  Rozbiórki na terenie obiektu, demontaż instalacji technologicznej,

11.  Technologia SUW

-  zainstalowanie m.in. urządzeń instalacji technologicznych gwarantujących produkcję wody

o normatywnych parametrach, w skład których wchodzą:

-  filtry odżelaziaczy,

-  mieszacz wodno-powietrzny (aerator)

-  agregat sprężarkowy,

-  dmuchawa powietrza,

-  zestaw pomp II-go stopnia z pompą płuczącą.

12.  Studnie głębinowe i zieleń.

13.  Zasilanie. Rozdzielnia główna oraz agregat.

14.  Linie kablowe nn.

15.  Instalacje  elektryczne.

16.  Instalacje wyrównawcze.

17.  Instalacje  odgromowe.

6.  Budowa studni głębinowej w Katarzyninie                	        400.000          398.797,84       99,70

Wybudowano:

-  linię SN 15kV – 935 (965) m,

-  stację trafo – 1 szt.

-  linie światłowodową – 950 m,

-  rurociąg tłoczny z rur PE 100 SDR 17  225/13,4 mm – 757 m

7.  Przygotowanie dokumentacji przebudowy sieci

wodociągowej w Mikoszkach   				          15.000	         12.000,00       80,00

Wykonano dokumentację projektową.

8.  Przygotowanie dokumentacji sieci wodociągowej

Granecznik – Wławie					          23.000            18.500,00       80,43

Wykonano dokumentację projektową.

9.  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy

urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości

Kurza  Góra						          10.000             6.396,00       63,96

Wykonano dokumentacje projektową.

10. Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej w Gryżynie wraz z

odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej	         894.000	        893.509,81       99,95

Inwestycja zrealizowana.

Zadanie obejmowało przebudowę ulicy Zielonej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w Gryżynie na długości 0,790 km w tym wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie ścieków, wykonanie chodnika na ulicy Zielonej, wykonanie zjazdów i wjazdów, wykonanie oznakowania oraz remont kanalizacji deszczowej na długości  680 m.

11. Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej

w m. Pianowo obręb geodezyjny Nowe Oborzyska 	    2.329.480	      2.329.448,30    100,00

w tym pozyskane środki z UE   1.259.354,10

Inwestycja  zakończona. Wykonano:

- sieć wodociągową tranzytową Pianowo-Stare Oborzyska (poza strefą)

-   225 PE – 2648,78 m

-   110 PCV – 28,68 m

2)  sieć wodociągową (w strefie)

-  110 PCV – 1331,17 m

-    90 PCV – 8,59 m

3)  sieć kanalizacji sanitarnej (w strefie)

-  200 – 760,93 m

-  110 PE (tłoczny) – 295 m,

-  przepompownia – 1 szt.

4)  sieć energetyczną oświetlenia ulicznego ( w strefie)

-  ENN 4x25YAKY – 1227,86 m,

-  słupy oświetlenia – 27 szt.

5)  droga w nawierzchni bitumicznej ( w strefie)

-  drogi kategorii obciążenia ruchem KR3 – 962,1 m,

6)  drogi o nawierzchni bitumicznej (poza strefą)

- drogi o kategorii obciążenia ruchem KR3 – 1209,7 m.

12.  Przebudowa drogi w Naclawiu – II etap				  500		    492,00      98,40

Inwestycja została przeniesiona na rok 2013.

13. Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku

mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej

i  jej otoczenia.						        992.968 	         992.419,84      99,94

w tym środki pozyskane z UE   296.285

Inwestycja zakończona, wykonano następujące prace:

-  wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,

-  wymieniono posadzki,

-  wykonano sufit Sali,

-  wykonanie płytkowanie i malowanie ścian,

-  wykonano elewacje i daszki,

-  wymieniono instalacje w budynku,

-  wybudowano boisko z poliuretanu wraz z wyposażeniem,

-  wybudowano plac zabaw.

14.  Przebudowa drogi Kiełczewo - Szczodrowo II etap              543.000           542.554,89      99,92

Inwestycja zakończona.

Zakres prac obejmował przebudowę drogi Kiełczewo-Szczodrowo od km 0+000 do km 1+260, w tym wyrównanie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie odcinków rowów jednostronnych oraz obustronnych.

15.  Przebudowa drogi Katarzynin – Wyskoć Mała		        409.000           408.274,80       99,82

Inwestycja  zakończona.

Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę drogi gminnej Katarzynin-Wyskoć Mała na

odcinku od km 0+000 do km 1+260 i od km 0+000 do km 0+215 w tym wykonanie

podbudowy z kruszywa, nawierzchni grysowo-asfaltowej, przepustu pod wjazdem oraz

planowania poboczy i rowów.

16.  Budowa rowu odwadniającego przy drodze w N. Luboszu   204.000           203.309,01      99,66

Inwestycja  w  trakcie realizacji.

17.  Remont drogi gminnej w Pianowie			          90.000	           86.854,13      96,50

Inwestycja  zakończona.

W ramach zadania został wykonany remont drogi gminnej nr 579535 wraz ze

skrzyżowaniem z drogą gminną nr 576018 w Pianowie na odcinku ok. 0,272 km obejmujący

frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni grysowo-asfaltowej oraz

regulację studzienek i czyszczenie kanalizacji.

18.  Budowa rurociągu kanalizacji deszczowej w Pianowie            6.000		 5.904,00      98,40

Wykonano dokumentację projektową.

19.  Budowa placu zabaw w Centrum rekreacyjno-wypoczynkowym

Nowy  Dębiec						          50.500	           49.895,65      98,80

Inwestycja zakończona.

W ramach zadania wybudowano plac zabaw z ogrodzeniem w Centrum rekreacyjno-

wypoczynkowym w Nowym Dębcu.

20.  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kiełczewie		6.150	 	 6.150,00    100,00

Wykonanie  dokumentacji projektowej.

21.  Moje  Boisko ORLIK  2012  w Racocie	                             1.347.427        1.347.276,31      99,99

Inwestycja zakończona.

W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w skład którego

wchodzą:

-  boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej z

wyposażeniem,

-  drenaż boisk sportowych

-  ogrodzenie boisk,

-  budynek sanitarno-szatniowy murowany,

-  oświetlenie kompleksu boisk,

-  zagospodarowanie terenu kompleksu,

-  parking,

-  monitoring kompleksu boisk,

-  boisko do piłki plażowej.

22.  Wykonanie ogrodzenia w Ośrodku wypoczynkowym

w Nowym Dębcu 					          22.400             22.363,12      99,84

Inwestycja zakończona.